## Slide 1: SEMINARIO:
Mercoledì 4 Giugno 2014
Strutture esistenti e di nuova realizzazione:
Verifiche di sicurezza - Monitoraggio e Controlli NDT
Via A. Foresti, 5 25127 Brescia
www.aipnd.it
Aula corsi
Auditorium Centro Pastorale Cardinal Urbani
Via Visinoni, 4/c – Zelarino - Venezia
Sistemi Diagnostici non invasivi
per l’accertamento di cause e vizi costruttivi
PARTE II

## Slide 2
Strutture Esistenti e di nuova realizzazione:
Monitoraggio e Controlli NDT – parte seconda
controlli sulle strutture
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 3
Il controllo degli stati di dissesto
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 4
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
D.M 14 GENNAIO 2008
CAPITOLO 8
Strutture in Calcestruzzo Armato
I Controlli sulle strutture esistenti
Rilievo delle sezioni resistenti in c.a.
Analisi dei materiali in opera
(Cls e acciaio)
Stima dei coefficienti di sicurezza per carichi verticali e per sisma
Controllo e monitoraggio di eventuali stati di dissesto

## Slide 5
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
D.M 14 GENNAIO 2008
CAPITOLO 8
Strutture in Muratura
I Controlli sulle strutture esistenti
Analisi dei materiali in opera, tessiture murarie e caratterizzazione meccanica delle murature
Rilievo delle membrature portanti in muratura.
Verifica della presenza di discontinuità e dello stato di ammorsamento dei solai
Stima dei coefficienti di sicurezza per carichi verticali e per sisma
Controllo e monitoraggio di eventuali stati di dissesto

## Slide 6
Protocollo Procedurale
Rilievo dei quadri fessurativi;
Graficizzazione dello stato di dissesto;
Identificazione delle tecniche d’acquisizione dati;
Individuazione dei punti da sottoporre a monitoraggio;
Campagna d’indagine sperimentale;
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 7
Rilievo dei quadri fessurativi
Il rilievo dei quadri fessurativi rappresenta il primo passo verso l’identificazione di quella che sarà la loro evoluzione futura.
Nello specifico, rilevare una lesione vuol dire acquisirne tutti quei parametri, sia quantitativi (lunghezza e ampiezza), che qualitativi (posizione e forma), che la identificano nel contesto di una parete.
Le fasi del rilievo si riassumono in:
Rilievi metrici;
Misurazione dell’ampiezza;
Valutazione della presenza di
impurità;
Osservazione del contorno degli
spigoli.
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 8
Graficizzazione dello stato di dissesto
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 9
Graficizzazione dello stato di dissesto
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 10
Identificazione delle tecniche di acquisizione dati
La possibilità di disporre dei diagrammi di spostamento è legata alla tecnica di controllo ed alla strumentazione scelta per il monitoraggio. Solitamente si preferisce utilizzare tecniche miste, cioè sia manuali che automatiche, tuttavia la manifesta pericolosità dovute ad evidenti ed incipienti condizioni di crisi, limita la scelta della tecnica di osservazione alle sole centraline automatiche.
Gli strumenti dovranno essere posizionati sui punti identificati durante le operazioni di rilievo, e dopo aver classificato le lesioni in principali e secondarie.
Infatti, i punti di osservazione dovranno preferibilmente essere ubicati sulle lesioni che sono direttamente collegate con il fenomeno di dissesto, cercando così di evitare le lesioni secondarie che registrano in ritardo gli effetti dovuti alle cause perturbatrici.
Nella metodologia proposta sono stati presi in considerazione due tipi di strumenti:
Deformometri
Sensori automatici con centraline di acquisizione dati
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 11
Misure dirette mediante deformometro
  Deformometro con capisaldi in acciaio
Quando il livello di approssimazione deve essere più accurato, ed in particolare quando la situazione di dissesto sotto osservazione è molto impegnativa, per cui è necessario rilevare anche gli spostamenti più piccoli, si ricorre all’uso del deformometro.
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 12
Il deformometro è uno strumento di misura, che consente letture degli spostamenti relativi a cavallo delle fessure utilizzando basi a partire da 50 mm. E’ costituito da una barra invar alle cui estremità sono montate due testine munite di punte coniche. Una delle testine è fissa, mentre l’altra è libera di effettuare una certa rotazione attorno ad un speciale coltello.
I punti di misura vengono posizionati a cavallo delle fessure più rappresentative e sono costituiti da capisaldi in acciaio con guida per la testina conica saldati a dei perni filettati inseriti all’interno della muratura.
Misure dirette mediante deformometro
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 13
L’uso del deformometro, risolve il problema dell’accuratezza della misura, spingendo gli spostamenti letti a valori dell’ordine di 1\100 di millimetro o più, consente inoltre, di effettuare letture negli intervalli predefiniti giungendo comunque alla identificazione del tipo di progressione in atto sull’immobile. Ha tuttavia un difetto di fondo, e cioè, è necessaria la presenza di un operatore, per tutte le letture.
Acquisitore dati
Monitoraggio mediante acquisizione automatica
degli spostamenti
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 14
Sensori in opera
Monitoraggio mediante acquisizione automatica
degli spostamenti
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 15
Monitoraggio mediante acquisizione automatica
degli spostamenti
Lettura dati
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 16
- Incrementi di Spostamento -
Sulle lesioni principali è quindi necessario predisporre, un sistema di controllo della evoluzione delle ampiezze, registrando gli incrementi di spostamento (spostamento tra l’istante t e l’istante t-1).
Diagrammi spostamento - tempo
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 17
- Spostamento Complessivo -
La successiva graficizzazione degli spostamenti totali in funzione del tempo porta ad identificare le progressioni fessurative.
Diagrammi spostamento - tempo
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 18
Diagrammi della progressione fessurativa
Infatti, dei fenomeni fessurativi è necessario studiare il progredire delle lesioni nel tempo
per conoscere le caratteristiche della loro evoluzione, cioè la cosiddetta progressione.
Sulle strutture è possibile riscontrare tre diversi tipi di progressione:
Progressione ritardata;
Progressione accelerata;
Progressione costante.
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 19
Progressione Ritardata
La progressione ritardata è caratterizzata da manifestazioni sempre più attenuate nel tempo,
che tendono ad estinguersi per lo stabilirsi di una situazione di equilibrio definitivo.
0
2
1
3
1
t
t
t
2
3
Tempo
Spostamenti
PROGRESSIONE RITARDATA
PROGRESSIONE CON BASSO LIVELLO DI RISCHIO
Diagramma spostamento-tempo
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 20
Progressione Accelerata
t
PROGRESSIONE ACCELERATA
1
0
2
3
Spostamenti
1
2
t
t
3
Tempo
Diagramma spostamento-tempo
La progressione accelerata è caratterizzata dalla evoluzione repentina nel tempo dei quadri fessurativi che inducono la struttura verso stati di equilibrio lontani dalla condizione attuale o addirittura a condizioni di collasso locali o globali del complesso.
PROGRESSIONE CON ALTO LIVELLO DI RISCHIO
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 21
Progressione Costante
Diagramma spostamento-tempo
Altro tipo di progressione riscontrabile nel monitoraggio dei quadri fessurativi, è la progressione costante. Tale tipo di attività può essere classificata come un indicatore di medio livello di rischio. In tale eventualità il fenomeno di crescita è caratterizzato da uno sviluppo costante che in un tempo non quantificabile oggettivamente, evolverà in moti di progressione ritardata o accelerata.
Spostamenti
t
1
2
1
0
3
t
t
2
3
PROGRESSIONE COSTANTE O UNIFORME
Tempo
PROGRESSIONE CON MEDIO LIVELLO DI RISCHIO
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 22
I Controlli sulle strutture esistenti
Il monitoraggio a fibra ottica
Per le strutture di nuova realizzazione

## Slide 23
Il monitoraggio a fibra ottica:
Architettura del Sistema
Box Raccolta Cavi
Sensore a Fibra Ottica
Software di Gestione e Monitoraggio
Internet
PC in controllo Remoto
1
2
3
5
6
Centralina di Acquisizione dati
I Controlli sulle strutture esistenti

## Slide 24
I Controlli sulle strutture esistenti
Il monitoraggio a fibra ottica

## Slide 25
I Controlli sulle strutture esistenti
Il monitoraggio a fibra ottica

## Slide 26
I Controlli sulle strutture esistenti
Il monitoraggio a fibra ottica

## Slide 27
I Controlli sulle strutture esistenti
Il monitoraggio a fibra ottica