## Slide 1: SEMINARIO:
Mercoledì 4 Giugno 2014
Strutture esistenti e di nuova realizzazione:
Verifiche di sicurezza - Monitoraggio e Controlli NDT
Via A. Foresti, 5 25127 Brescia
www.aipnd.it
Aula corsi
Auditorium Centro Pastorale Cardinal Urbani
Via Visinoni, 4/c – Zelarino - Venezia
Sistemi Diagnostici non invasivi
per l’accertamento di cause e vizi costruttivi
PARTE IV

## Slide 2
Monitoraggio e controlli NDT alcuni casi di studio:
Tecniche di monitoraggio degli interventi di stabilizzazione
dei versanti e per le opere di sostegno

## Slide 3
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Predisposizione di un sistema di monitoraggio nelle strutture di ancoraggio da realizzare per la messa in sicurezza del costone roccioso a ridosso della Strada Provinciale di accesso al comune di Rocca d’Arce (Fr)

## Slide 4
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno

## Slide 5
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Identificazione delle barre di ancoraggio strumentate

## Slide 6
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Posizionamento sensori sulle Barre di ancoraggio

## Slide 7
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno

## Slide 8
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno

## Slide 9
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Barra di ancoraggio n°1 - installazione sensore a fibra ottica N.1

## Slide 10
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Barra di ancoraggio n°1 - installazione sensore a fibra ottica N.2

## Slide 11
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Predisposizione fori per barre di ancoraggio

## Slide 12
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Fase di messa in opera delle barre

## Slide 13
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Fase di iniezione delle barre

## Slide 14
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Fase di tiro delle barre

## Slide 15
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Campagne sperimentali

## Slide 16
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Il primo obiettivo è rappresentato dalla verifica del comportamento di alcune barre sottoposte a prova di carico, per valutare la qualità della messa in opera e la efficienza del contributo alla stabilizzazione del versante.
Il secondo obiettivo è quello di documentare e certificare la fase di messa in tiro dei cinque tiranti di ancoraggio strumentati con sensori a fibra ottica, attraverso l’applicazione di un carico pari a F = 10.000 Kg.
La terza valenza della sperimentazione è quella di rilevare i valori di spostamento in opera di tutti i sensori posti sulle barre al tempo zero e con il carico di serraggio, che di fatto costituisce lo stato di esercizio, ciò al fine di poter successivamente procedere al monitoraggio nel tempo, utilizzando una metodologia comparativa per il controllo del livello di efficienza.

## Slide 17
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
 | Attività Sperimentale eseguita sulle singole Barre |  | 
 | Messa in Tiro con Sforzo di Esercizio pari a F=10000 Kg | Misura di Spostamento sui due sensori installati al tiro di 10.000 kg | Preliminare Prova di Carico Per Verifica di Efficienza Prima della Messa in esercizio a 10.000Kg
Barra 1 | SI | SI | SI
Barra 2 | SI | SI | SI
Barra 3 | SI | SI | NO
Barra 4 | SI | SI | NO
Barra 5 | SI | SI | SI

## Slide 18
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Sensore a fibra ottica n° 3
Disposizione sensori sulla barra di ancoraggio n° 2
Sensore a fibra ottica n° 4

## Slide 19
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
 |  |  | DATA | 18/01/2012
 |  |  | FASE | Prova di carico
 |  |  | SENSORE 3 SN 7391 | SENSORE 4 SN 8677
 | CARICO (KG) | PRESSIONE MARTINETTO (BAR) | DL(mm) [misurato] | DL(mm) [misurato]
Variazione di carico | 5000 | 60 | 12,028 | 37,749
 | 10000 | 120 | 12,026 | 37,754
 | 20000 | 240 | 12,030 | 37,793
 | 30000 | 360 | 12,034 | 37,823
 | 30000 | 360 | 12,036 | 37,742
 | 20000 | 240 | 12,035 | 37,727
Valore di serraggio in esercizio | 10000 | 120 | 12,029 | 37,669
 |  |  | DATA | 18/01/2012
 |  |  | FASE | Prova di carico
 |  |  | SENSORE 3 SN 7391 | SENSORE 4 SN 8677
 | CARICO (KG) | PRESSIONE MARTINETTO (BAR) | DL(mm) [misurato] | DL(mm) [misurato]
Variazione di carico | 5000 | 60 | 12,028 | 37,749
 | 10000 | 120 | 12,026 | 37,754
 | 20000 | 240 | 12,030 | 37,793
 | 30000 | 360 | 12,034 | 37,823
 | 30000 | 360 | 12,036 | 37,742
 | 20000 | 240 | 12,035 | 37,727
Valore di serraggio in esercizio | 10000 | 120 | 12,029 | 37,669
MONITORAGGIO COSTONE ROCCIOSO
ROCCA D'ARCE
PROVA DI CARICO
BARRA 2 SENSORE 3 (SN 7391) SENSORE 4 (SN 8677)

## Slide 20
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno

## Slide 21
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Stato tensionale rilevato nella barra in corrispondenza dell’applicazione dello sforzo di serraggio

## Slide 22
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
 |  |  | DATA | 15/12/2011 | 18/01/2012 | 01/03/2012 | 22/03/2012 | 11/05/2012 | 02/06/2012
 |  |  | T° | 13° | 8° | 30° | 27° | 31° | 29°
 |  |  | FASE | installazione | Valore di spostamento in corrispondenza di 10000 Kg / I lettura | II lettura | III lettura | IV lettura | V lettura
UBICAZIONE | SENSORE | SN | DL(mm) [fabbrica] | DL(mm) [misurato] | DL(mm) [misurato] | DL(mm) [misurato] | DL(mm) [misurato] | DL(mm) [misurato] | DL(mm) [misurato]
BARRA 1 | 1 | 7392 | 12.526 | 12.486 | *12.624 | 12.615 | 12.617 | 12.607 | 12.602
 | 2 | 8674 | 37.803 | 37.954 | *37.941 | 37.942 | 37.919 | 37.912 | 37.919
BARRA 2 | 3 | 7391 | 11.931 | 12.002 | *12.029 | 12.025 | 12.017 | 12.009 | 12.004
 | 4 | 8677 | 37.558 | 37.733 | *37.669 | 37.625 | 37.612 | 37.590 | 37.589
BARRA 3 | 5 | 7393 | 11.576 | 11.623 | **11.638 | 11.624 | 11.623 | 11.616 | 11.614
 | 6 | 8676 | 37.533 | 37.421 | **37.435 | 37.426 | 37.412 | 37.386 | 37.391
BARRA 4 | 7 | 8679 | 39.286 | 39.355 | **39.349 | 39.340 | 39.337 | 39.326 | 39.325
 | 8 | 8680 | 38.230 | 38.314 | **38.289 | 38.278 | 38.274 | 38.263 | 38.261
BARRA 5 | 9 | 8675 | 37.104 | 37.115 | *37.118 | 37.103 | 37.101 | 37.091 | 37.087
 | 10 | 8678 | 38.409 | 38.770 | *38.851 | 38.857 | 38.853 | 38.834 | 38.824
* Barre sottoposte a prova di carico e messa in tiro |  |  |  |  |  |  |  |  | 
** Barre sottoposte a messa in tiro |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 23
SN 8677
SN 7391
Barra di ancoraggio n°2

## Slide 24
SN 8677
SN 7391
Barra di ancoraggio n°2

## Slide 25
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Sistema di monitoraggio a fibra ottica per il controllo di un muro di sostegno inc.a. ubicato sulla S.P. di accesso al comune di Rocca D’Arce KM 0.00 – 0.50

## Slide 26
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno

## Slide 27
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Identificazione delle sezioni monitorate

## Slide 28
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno

## Slide 29
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Fase di installazione dei sensori in fondazione
Sensore a Fibra Ottica

## Slide 30
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Fase di installazione dei sensori sul fusto
Sensore a Fibra Ottica

## Slide 31
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Fase di getto del calcestruzzo in fondazione

## Slide 32
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Sensori Sezione 2 |  |  |  |  |  |  | 
Sensore n° 5 SN 8666 sulla fondazione inferiore |  |  |  |  |  |  | 
Data | Misurazione | Deformazione | Temperatura in corrispondenza del box di misura | Temperatura massima esterna | Temperatura minima esterna | Temperatura media esterna | Note
01/03/12 | 37.703 |  | 21 | 19 | 2 | 12 | Installazione - Getto fondazione coincidente
22/03/12 | 37.516 | 0.000000 | 25 | 21 | 8 | 17 | Muro di sostegno completamente gettato. Nessun cassero o puntello presente. Assenza di riempimento
11/05/12 | 37.502 | -0.000047 | 31 | 30.9 | 11.9 | 16.5 | Rinterro muro eseguito. Fodera di rivestimento in fase di esecuzione
02/06/12 | 37.495 | -0.000070 | 29 | 30 | 13 | 23 | Struttura in esercizio
Informazioni aggiuntive: |  |  |  |  |  |  | 
- Getto fondazione eseguito in data 01/03/2012 |  |  |  |  |  |  | 
- Getto elevazione I° tratto eseguito in data 08/03/2012 |  |  |  |  |  |  | 
- Getto elevazione II° tratto eseguito in data 15/03/2012 |  |  |  |  |  |  | 
- Rinterro muro eseguito in data 03/05/2012 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 33
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Sensori Sezione 2 |  |  |  |  |  |  | 
Sensore n° 6 SN 8667 sulla fondazione superiore |  |  |  |  |  |  | 
Data | Misurazione | Deformazione | Temperatura in corrispondenza del box di misura | Temperatura massima esterna | Temperatura minima esterna | Temperatura media esterna | Note
01/03/12 | 37.501 |  | 21 | 19 | 2 | 12 | Installazione - Getto fondazione coincidente
22/03/12 | 37.434 | 0.000000 | 25 | 21 | 8 | 17 | Muro di sostegno completamente gettato. Nessun cassero o puntello presente. Assenza di riempimento
11/05/12 | 37.420 | -0.000047 | 31 | 30.9 | 11.9 | 16.5 | Rinterro muro eseguito. Fodera di rivestimento in fase di esecuzione
02/06/12 | 37.415 | -0.000063 | 29 | 30 | 13 | 23 | Struttura in esercizio
Informazioni aggiuntive: |  |  |  |  |  |  | 
- Getto fondazione eseguito in data 01/03/2012 |  |  |  |  |  |  | 
- Getto elevazione I° tratto eseguito in data 08/03/2012 |  |  |  |  |  |  | 
- Getto elevazione II° tratto eseguito in data 15/03/2012 |  |  |  |  |  |  | 
- Rinterro muro eseguito in data 03/05/2012 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 34
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Sensori Sezione 2 |  |  |  |  |  |  | 
Sensore n° 7 SN 8668 sul fusto esterno |  |  |  |  |  |  | 
Data | Misurazione | Deformazione | Temperatura in corrispondenza del box di misura | Temperatura massima esterna | Temperatura minima esterna | Temperatura media esterna | Note
01/03/12 | 37.714 |  | 21 | 19 | 2 | 12 | Installazione - Getto fondazione coincidente
22/03/12 | 37.936 | 0.000000 | 25 | 21 | 8 | 17 | Muro di sostegno completamente gettato. Nessun cassero o puntello presente. Assenza di riempimento
11/05/12 | 37.903 | -0.000110 | 31 | 30.9 | 11.9 | 16.5 | Rinterro muro eseguito. Fodera di rivestimento in fase di esecuzione
02/06/12 | 37.891 | -0.000150 | 29 | 30 | 13 | 23 | Struttura in esercizio
Informazioni aggiuntive: |  |  |  |  |  |  | 
- Getto fondazione eseguito in data 01/03/2012 |  |  |  |  |  |  | 
- Getto elevazione I° tratto eseguito in data 08/03/2012 |  |  |  |  |  |  | 
- Getto elevazione II° tratto eseguito in data 15/03/2012 |  |  |  |  |  |  | 
- Rinterro muro eseguito in data 03/05/2012 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 35
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Sensori Sezione 2 |  |  |  |  |  |  | 
Sensore n° 8 SN 8669 sul fusto interno |  |  |  |  |  |  | 
Data | Misurazione | Deformazione | Temperatura in corrispondenza del box di misura | Temperatura massima esterna | Temperatura minima esterna | Temperatura media esterna | Note
01/03/12 | 39.264 |  | 21 | 19 | 2 | 12 | Installazione - Getto fondazione coincidente
22/03/12 | 39.263 | 0.000000 | 25 | 21 | 8 | 17 | Muro di sostegno completamente gettato. Nessun cassero o puntello presente. Assenza di riempimento
11/05/12 | 39.250 | -0.000043 | 31 | 30.9 | 11.9 | 16.5 | Rinterro muro eseguito. Fodera di rivestimento in fase di esecuzione
02/06/12 | 39.239 | -0.000080 | 29 | 30 | 13 | 23 | Struttura in esercizio
Informazioni aggiuntive: |  |  |  |  |  |  | 
- Getto fondazione eseguito in data 01/03/2012 |  |  |  |  |  |  | 
- Getto elevazione I° tratto eseguito in data 08/03/2012 |  |  |  |  |  |  | 
- Getto elevazione II° tratto eseguito in data 15/03/2012 |  |  |  |  |  |  | 
- Rinterro muro eseguito in data 03/05/2012 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 36
Tecniche di monitoraggio per il controllo degli interventi
di stabilizzazione e opere di sostegno
Conclusioni